招标需求

一、医疗区化粪池处置：

1、工程概况

我院根据年度清污计划安排,将对院内8个医疗区化粪池清理清洗（1号楼化粪池43立方米、2号楼化粪池75立方米、3号楼化粪池27立方米、5号楼化粪池48立方米、8号楼化粪池110立方米、4号楼48立方米、6号楼27立方米、7号楼75立方米）。污水池（接触氧化池：5.3×5×5.5×8个=1166立方米、沉淀池：8.7×5×5.5=239.25立方米、消毒池：13.1×5×5.5=360.25立方米）。进行彻底清淤清洗维护，其总容积：化粪池453立方米,污水池1765.5立方米，恢复其有效容积和使用效果。

2、质量、安全和工期目标

质量目标：合格、达标

安全目标：（1）、不发生死亡或重伤事故；

（2）、不发生中毒、中暑或职业病事故；

（3）、不发生重大责任事故；

（4）、安全事故由施工方全全负责、与院方无关；

工期目标：具体开工时间由双方协议后确定；部分清理施工必须安排夜间施工。

3、技术准备：

（1）、提前做好施工前的人员安排、检查相关防护装置的配戴、机器进场前的各项准备工作。

（2）、在作业现场必须拉好安全警戒线、放置危险警示牌，不允许非现场施工人员靠近污水池，必须确保清淤过程安全有序。

（3）、制定安全可行的应急处置预案，确保一旦有突发意外情况发生，能第一时间准确有效地。

（4）、智能型移动式工程车通过污泥运输泵，污泥被输送到污泥输送口。污泥通过计量槽调整流量后被输送到絮泥混合槽内，通过搅拌机进行充分搅拌混合。形成较大矾花后，被送入叠螺主体内。送入的矾花在浓缩部一边重力浓缩一边向脱水部方向移动。脱水部的游动环和固定环之间的空隙变狭窄，再通过调整位于排出口的背压板而进一步加压脱水，最后排出泥饼。

（5）、在设备清污过程中，设备转换后产生的是固液分离效果，转换后的水排放所指定的污水池或管道，产生的干燥后污泥，由单位作业人员运至院方指定的污泥堆放位置。

（6）、利用高压水枪对污水池内的污泥进行反复冲洗并抽干

（7）、清污完成后，清扫现场。

（8）、组织现场验收。

4、加氯消毒法

（1）、医院污水处理池采用液氯消毒法或次氯酸钠消毒法，污水池亦可采用漂白粉消毒法。

（2）、液氯消毒法:必须有相应的安全防护设施，加氯量可定为经一级处理污水20-30MG/L,经二级处理的污水10-20MG/L,实际加氯量可按出口污水中余氯量进行调理。

（3）、氯酸钠消毒法：可电解高浓度的氯化钠溶液产生次氯酸钠溶液，他可直接购买次氯酸钠溶液，一般采用虹吸法投放道污水中进行消毒。小型污水池，采用定容定量加氯法投放次氯酸钠溶液。

（4）、漂白粉消毒法：小型污水池，采用定容定量加氯投放，投施量参照液氯消毒法确定。

（5）、化粪池施工前和施工中投放生石灰，酶制剂，以消灭大肠杆菌等病菌，符合环保处理相关规定和要求。处理工艺流程：医院的生活污水进入化粪池处理后进入格栅进入沉淀池，沉淀之后再排入消毒池中，利用二氧化氯发生器制备二氧化氯后将消毒药剂加入消毒池中。

5：外运处置：

袋装淤泥外运处置，外运、填埋、处置途径必须正规并符合、国家环保部门要求。

报价包含：人工费、机器运行、药剂、运输，清洗、发票税点等相关费用。

- 宿舍区化粪池处置：

| 名 称 | 部位地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 院内外生活宿舍区化粪池净化清渣服务项目 | 明月街71号（1号职工宿舍） | 1.每年定期清渣一次； 2.如遇溢满，接到通知后，必须12小时内到现场处理完成；现场实际情况以来院看现场为准。 |
|  | 院内宿舍区（3号职工宿舍、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、14号楼） |  |
|  | 石榴巷33号 |  |
|  | 胜利北街622号 |  |
|  | 通园路616号 |  |
| 注：报价需包含运费、服务费、粪渣合法处置费、税、安全生产等相关费用 |

1、施工需求情况：

2、详细部位及数量情况：

| 地址 | 位置 | 化粪池数量 | 关连窨井 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通园路616号 | 人才公寓1号楼 | 1 | 11 | 1.每年定期清渣一次。 2.如遇溢满，接到通知后，必须6小时内到现场处理。3.化粪池、窨井净化清渣完毕，须及时清理现场残留垃圾及污迹。 |
|  | 人才公寓2号楼 | 1 | 2 |  |
|  | 东区宿舍2幢 | 1 | 6 |  |
|  | 东区宿舍4幢 | 1 | 6 |  |
|  | 东区宿舍6幢 | 1 | 6 |  |
|  | 东区宿舍中4幢 | 1 | 4 |  |
| 胜利北街622号 | 1号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 2号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 3号楼 | 1 | 6 |  |
| 石榴巷 33号 | 1号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 2号楼 | 1 | 4 |  |
|  | 3号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 4号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 5号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 6号楼 | 1 | 6 |  |
|  | 7号楼 | 1 | 4 |  |
|  | 8号楼 | 1 | 4 |  |
|  | 9号楼 | 1 | 2 |  |
| 明月街71号 | 1号宿舍 | 1 | 4 |  |
| 明月街351号 | 院内3号宿舍 | 1 | 6 |  |
|  | 院内10号宿舍 | 1 | 1 |  |
|  | 11.12.13.14宿舍 | 2 | 5 |  |
|  | 第一员工食堂宿舍 | 1 | 0 |  |
|  | 配餐中心 | 1 | 3 |  |
|  | 垃圾站公厕 | 1 | 0 |  |
| 合计 | 26 | 116 |  |

三、招标控制价：总费用不超过拾万元整（100000.00元整）