招标需求

一、项目内容：

1.本次招标服务项目针对金华市中心医院整个院区内及院职工宿舍区玻璃类、铝合金类改造维修安装的工作。

2. 本项目合同期限为合同实际发生金额达到人民币40万元。

二、项目基本要求：

1.工期要求：中标单位接到招标人通知后2小时内到达现场进行前期勘察，每次区域现场施工时间不超过48小时。如有特殊情况，及时跟采购人沟通确认同意后方可实施。每次施工均按招标人通知时间、部位进行施工；

2.中标单位需定期对院区内进行日常巡检并做好记录，发现有损坏或故障，应及时告知采购人，采购人确认后方可实施维修更换。

3.在维修期间做好安全防范措施，因安全防范不到位，工作疏忽或失职造成的人员伤亡和设备损坏，由中标单位负全责（含相关法律责任）；

4.对需要更换的各种配件材料，应事先告知采购人，相关负责人签字后方为有效；

5.各种规格、型号的配件、材料必须是原厂配件，符合国家技术标准；

6.因损坏维修更换下来的零件应放置在采购人指定的地方保存，不得随意处置；

7.中标单位在施工过程中，必须确保施工区域内周边设施及人员的安全，材料的搬运、施工不能影响正常的医疗次序；

8.中标单位在施工完成后，组织甲、乙双方进行验收，并做好相关验收报告记录；

9. 所有产品须提供至少一年的质量保修期。质量保修期内出现除人为破坏外的任何质量问题均由中标单位免费负责维修。质量保修期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质量保修期内的服务均为免费上门服务，接到用户报修电话后应在2小时内响应上门，并在24小时内修复方案。

三、维修清单：

| 序号 | 材料名称 | 技术要求（参考品牌） | 最高单 价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6Low-E+12A+6双钢化中空玻璃 | 南玻、耀皮、信义 | 500元/㎡ | 原厂原片 |
| 2 | 8LOW-E+12A+8+1.52PVB+8钢化中空夹胶玻璃 | 南玻、耀皮、信义 | 650元/㎡ | 原厂原片 |
| 3 | 结构胶 | 广州白云、郑州中原、杭州之江 | 60元/支 |  |
| 4 | 耐候胶 | 广州白云、郑州中原、杭州之江 | 50元/支 |  |
| 5 | 门窗金属配件 | 铰链滑撑 | 诺托、格屋、丝吉利娅 | 85元/个 |  |
|  |  | 限位器安全防坠锁 |  | 140元/个 |  |
|  |  | 铝合金 门合页 |  | 30元/个 |  |
|  |  | 平开窗 合页 |  | 85元/个 |  |
|  |  | 平开窗 拉手 |  | 95元/个 |  |
| 6 | 地弹簧 | 德国盖泽、多玛、格屋 | 950元/套 |  |
| 7 | 全铝板铝 合金隔断 | 整体框架采用84mm*100mm*厚2mm铝合金方管固定，外封3mm厚及以上铝板饰面。铝板饰面板及开启门颜色由采购人确定，现场测量后出具图纸由使用部门确认后施工。含门、锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 750元/㎡ | 报价为综合单价，需包含含测量、包装、材料费、人工费、辅材（玻璃胶、结构胶、胶带等）、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用 |
| 8 | 全玻璃铝 合金隔断 | 采用6+1.2+6mm厚钢化夹胶玻璃做玻璃隔断墙体，整体框架采用84mm*100mm*厚2mm铝合金方管固定，含门、锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 650元/㎡ |  |
| 9 | 百叶玻璃 铝合金隔断 | 整体框架采用1.2mm及以上厚84款双玻百叶玻璃专用型材做框架，采用5mm+76mm+5mm中空钢化白玻制作，内置可自动调节百叶，百叶为25mm宽白色铝百叶；含门、锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 680元/㎡ |  |
| 10 | 铝板+玻璃铝合金墙体隔断 | 整体框架采用44mm*100mm*厚2mm铝合金方管固定，下段采用双层1.2mm厚铝板饰面，上段采用双层5mm厚钢化玻璃，中空玻璃两侧齐平型材厚度；板颜色由甲方确定；含移门4扇，移门做法样式同隔断墙体（即下段铝板、上段玻璃）面板颜色及钢化玻璃样式由采购人确定。含门、锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 680元/㎡ |  |
| 11 | 卫生间淋浴隔断 | 钢化磨砂玻璃隔断墙体，采用44*80mm方管固定，做8mm厚钢化磨砂玻璃，玻璃采用专用锁扣可上锁。根据现场实际指定位置尺寸及要求安装施工。含门、锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 680元/㎡ |  |
| 12 | 电动感应移门电机及电机配套辅材 | 德国盖泽、多玛、格屋、江苏德普尔 | 15000元/套 |  |
| 13 | 新增玻璃雨棚施工 | 钢化玻璃牛腿雨棚：10mm厚钢牛腿钢梁牛腿，8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃，墙面干挂拆除、开孔、恢复，钢架类油漆作色，脚手架等 | 1500元/㎡ |  |
| 14 | 破碎钢化玻璃更换（雨棚、外墙、内墙）（含LOWE及异型钢化玻璃） | 按现场实际需求查看测量施工，规格样式参数等均同已破损玻璃，玻璃大小不足1平方时按1平方计算，当高度过高无法施工需要采用吊车时，吊车费另算，吊车费按实际确认台班计算。 | 1800元/㎡ |  |
| 15 | 普通玻璃更换 |  | 500元/㎡ |  |
| 16 | 铝合金推拉窗/开启窗 | 外框采用44mm*100mm*厚2mm铝合金方管固定内做磨砂玻璃（或套色铝板）饰面，含各类五金配件。 | 1500元/㎡ |  |
| 17 | 铝合金推拉门/开启门 |  |  |  |
| 18 | 隐形纱窗/隐形纱门 | 框采用塑钢；弹簧：82B弹簧钢丝（∮0.10），符合国家GB 4357-89 标准； 纱窗/纱门连接件选用尼龙材料；缓冲器外套选用聚碳酸酯材料；窗纱/门纱：采用玻璃纤维平织窗纱/门纱，表面乙烯基涂层；底槽：双沿铝底槽；拉手：铝轴拉手。共计14处，每处尺寸均不同，需现场实地测量后定制，含各类五金配件 | 280元/米 |  |
| 19 | 金刚网推拉窗/金刚网推拉门（金刚网开启窗/金刚网开启门） | 规格尺寸采用18*16目，型材采用0.8mm及以上304网片，能承受2.148吨的压力,4.55公斤的钢棒，颜色为由采购人确定。含锁、合页、拉手各类五金配件等。 | 300元/㎡ |  |
| 20 | 折叠无底轨纱门 | 无底轨，PVC导向条高度仅为2mm，方便自由进出；推拉顺畅，不用时可收回不占空间，任意定位；进口风琴纱网，防水、不易沾灰、不跑丝、耐磨，颜色由采购人确定。含锁、合页、门吸各类五金配件等。 | 500元/㎡ |  |
| 21 | 维修人工工日 |  | 350元/工 |  |

注：如维修的更换的货物未在上述清单中，投标人承诺按市场价同比下浮。

▲投标报价是履行合同的最终价格，应包括测量、包装、材料费、人工费、辅材（玻璃胶、结构胶、胶带等）、运输、装卸、劳务、保险、管理、售后、培训、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险及责任等各项应有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。