金华市中心医院配餐中心采购更换

天然气气体报警控制器及探测器项目招标需求

一、项目概况：

我院配餐中心天然气气体报警控制器损坏，使用年限长，已无维修价值需采购更换。

二、设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型可燃气体探测器 | 一体化探测器系统软件 | 只 | 5 | 探测器AEC2331a ，检测甲烷，0-100LEL，A-bus+四线制，防爆等级EXDIICT6，防护等级IP66，催化燃烧传感器 |
| 2 | 气体报警控制器 | 气体报警控制器软件AEC2302b | 台 | 1 | 控制器AEC2302b，8通道，4-20MA输入，实时浓度显示，二级报警+故障报警，带RS485接口,输出一组无源触点 |

三、项目要求：

1. 报价上述清单各种规格、型号的配件、材料必须是全新的原厂配件，符合国家技术标准并注明各配件质保期；

2.报价单上注明设备到货时间及完成更换时间，且更火作业时不得影响食堂运行；

3.报价单总价须包含货物到达院方验收合格并能正常使用所需的一切费用；包括但不限于货价、材料费、税费、运输、保险、安装、调试、技术支持、售后服务等；

4. 投标人具有与金华中燃城市燃气发展有限公司签订的授权书、合作协议或销售合同（因院区内天然气由金华中燃城市燃气发展有限公司提供，且天然气管道日常维护也由该公司完成，故投标人所投设备或附属配件须经天然气公司认可，以便日常养护）。