金华市中心医院门诊楼开水器采购需求（市场调研）

一、项目概况：

为保证诊间医生日常的开水需求，在诊间密度较多的楼层（4号楼2楼及3楼）增加开水器各一台，具体安装位置已确定，符合安装要求。

二、开水器参数规格等要求：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开水器 | 基本参数：90L开水器；380V /50HZ；进水压力0.1-0.6(MPa)（常规适用水压）；功率：6-12KW，常规使用9KW左右。 外形尺寸：可实地摆放使用即可，不要求具体大小（请实地查看）。 材质功能：（1）全不锈钢外壳制造，所有管路采用食品级304不锈钢材料，全封闭，无二次污染；开水经过多重过滤和高温杀菌处理；（2）全自动微电脑智能控制，水位和水温双重传感控制加热，具备防干烧功能。（3）具有一体式控制面板，可设定开关机，调节出水温度；显示实时温度。（4）具备以下安全保护措施：防漏电、防干烧、防蒸汽、防缺水、防超温、防触电等功能。 | 2台 | （1）投标前，请到实地查看且与门诊部确认后，再行投标。 （2）提供产品须是全新未经使用的，符合国家技术标准并注明质保期 |